Hướng dẫn sử dụng máy X009

[www.congnghevui.com]

Bật/tắt máy:

- Bật máy: Ấn giữ key màu đen 3-5 giây, đèn sáng nhấp nháy cho đến khi tắt đi là máy đã được khởi động.

- Tắt máy: Ấn giữ key màu đen 3-5 giây, đèn sáng lên khoảng 3 giây sau đó tắt là máy đã được tắt.

Lưu ý: Tước khi tháo SIM hoặc thẻ nhớ ra khỏi máy, bạn PHẢI tắt máy để máy không bị lỗi hoặc cháy SIM hoặc thẻ nhớ.

Tự động gửi tin nhắn khi xung quanh có tiếng động:

Để bật chức năng này, bạn soạn tin "777" và gửi đến máy, nếu muốn tắt thì soạn "444"

Tự động gọi cho chủ nhân khi xung quanh có tiếng động:

Soạn tin "888" gửi đến máy hoặc "444" để tắt chức năng này.

Chức năng chụp ảnh:

- Soạn tin nhắn "000" hoặc "111" gửi đến máy, ảnh sẽ được lưu lại trên thẻ nhớ.

SMS báo cáo:  The photo has been save in the momery card.

Chức năng quay video:

- Soạn tin nhắn "222" gửi đến máy. SMS báo cáo: Start Recording Video tức là máy đang quay camera.

- Soạn tin nhắn "444" gửi đến máy để dừng và Lưu lại file video.

Bạn lưu ý: Nếu không soạn tin nhắn "444" thì có thể video bạn quay sẽ không được lưu lại trong thẻ.

Ghi âm:

- Soạn tin nhắn "333" gửi đến máy. SMS báo cáo: "Start Recording Sound"

- Soạn tin nhắn "444" gửi đến máy để dừng và lưu lại File ghi âm.

Định vị GPS:

Nhắn tin với cú pháp: DW hoặc DWEN => Bạn sẽ được nhận lại tin nhắn trong đó có đường link dẫn đến hình ảnh đối tượng của bạn trên Bản đồ. Tất nhiên, chiếc điện thoại của bạn phải là Smartphone có kết nối mạng internet thì mới có thể truy cập được đường link đó.

Kiểm tra PIN:

Để kiểm tra lượng PIN còn bao nhiêu, bạn soạn tin nhắn "666" và gửi đến chiếc SIM gắn trong thiết bị. Nó sẽ trả lời lại cho bạn biết nó còn bao nhiêu PIN để bạn có phương pháp sử dụng hợp lý và sạc điện.